山阴县住房和城乡建设管理局

关于进一步加强建筑工地扬尘治理的通知

各建设、监理、施工及有关单位：

为切实改善县城空气质量、优化人居环境，加强建筑工地文明施工管理，全面落实扬尘治理“六个百分之百”，我局决定开展建筑工地扬尘治理专项检查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全县所有在建工程项目

二、检查方式

现场检查、查阅资料

三、检查内容

1、严格执行施工工地围挡管理标准。房屋建筑工程、市政道路主要路段施工须设置高度2.5米以上围挡，其余一般路段设置1.8米以上围挡。围挡须沿工地四周封闭，围挡墙面必须美化，公益广告比例不低于30%，底端须设置防溢座，不得留有缝隙。

2、施工现场封闭式管理。施工现场的施工区域与办公、生活区域采取相应隔离措施，并设置明显的导向、警示、定位宣传等标识。场内实行硬地坪施工，作业区、生活区主干道地面进行硬化，其他次道路地面视情况硬化处理，主要通道宽度在4米以上，并设置成循环道路，若条件限制无法循环时，必须有车辆回转场地。

3、施工现场工地运输车辆出口处除设冲洗水槽外，还必须设冲洗设备，对进出车辆进行清洗，出口处应铺设湿地毯，保持出工地车辆清洁。出口外车辆行驶方向30米范围内，须进行冲洗保洁。

4、现场土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，应配备足量除尘喷雾、雾炮机、喷淋设施，裸露的土方及时覆盖，遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、运转及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。

5、建筑材料降尘管理。对易产生扬尘的堆放材料采用洒水、地面硬化、密网覆盖封闭措施，对粉末状材料试行封闭式存放；运送土方、垃圾及散装建筑材料等，须采取封闭措施；推广使用预拌混凝土和预拌砂浆；禁止现场搅拌混凝土、焚烧各类废物、在道路和人行道堆放建筑材料等行为。

6、施工现场除砼硬化过的道路、加工场地、材料堆放场等外，其他场地均需用安全网覆盖并定期浇水湿润或进行绿化。砼硬化过的道路、加工场地、材料堆放等应定时进行冲洗保洁。

7、安装工程管槽切割，应事先对墙体进行湿润，切割时应有降尘措施。

8、施工现场要有扬尘防治专项方案，建筑工地扬尘治理工作要形成常态化，扬尘控制检查、车辆进出工地冲洗、扬尘控制洒水等应形成记录。

9、省市县印发扬尘治理相关的文件落实情况。

四、明确建设工程各方主体扬尘污染治理责任

(一)建设单位(含投资单位、发包单位，下同)作为建设工程扬尘污染治理第一责任人，对建设工程扬尘污染防治工作负总责。建设单位要将工程扬尘污染防治标准及内容列入施工、监理等合同，将扬尘治理费用计入工程造价，并及时足额支付扬尘污染防治资金，管理督促施工、监理等单位全面落实扬尘污染治理责任；承担工程前期准备、实施、竣工阶段全过程扬尘污染的全部责任。

(二)施工单位(含房屋拆除施工单位，下同)作为建设施工扬尘污染治理工作的实施主体，负责严格落实围挡设置、道路硬化、洒水喷淋、车辆冲洗、绿化覆盖等扬尘污染防治各项措施，落实上级相关的通知要求，重点做好场地平整、土石方开挖、主体施工、后期配套等阶段施工现场的扬尘治理工作。承担工程施工扬尘污染和工地内渣土扬尘污染的全部责任。

(三)监理单位(含项目管理单位，下同)要将扬尘污染防治工作作为工程监理的重要内容，督促施工单位全面落实治理措施。监理单位要对施工工地易产生扬尘污染的工序和环节进行现场全程监督并做好记录；对扬尘污染治理措施落实不到位的及时下达整改通知，对拒不整改的及时书面上报监管部门；监督施工单位认真执行停工整改和处罚等相关决定。承担工程施工和工地内渣土扬尘污染的连带责任。

五、全面落实追责问责措施

(一)建设单位

建设项目违反扬尘污染治理标准的：

第一次发现，责令限期整改。

第二次发现，予以停工整改、实施处罚并约谈单位负责人，整改到位后方可复工，并将企业记入不良行为记录。

发现三次的，由监管部门予以通报批评，通报批评后仍未整改到位的，暂停该项目商品房预售。

(二)施工单位

施工项目违反扬尘污染治理标准的：

第一次发现，责令立即整改，约谈项目经理。

第二次发现，予以停工整改并查处，约谈单位负责人，整改到位后方可复工，并将施工企业和项目经理记入不良行为记录。

发现三次的，由监管部门予以通报批评，暂停其6个月的工程投标资格；对相关执业人员暂停6个月的执业资格。如仍然没有整改，对本地企业，降低资质等级或吊销资质证书；属二级以上资质的，提请上级住房和城乡建设部门降低企业资质等级或吊销资质证书；对外地进山阴企业，清出山阴市场。

(三)监理单位

未履行相关职责导致监理项目违反扬尘污染治理标准的：

第一次发现，约谈项目总监。

第二次发现，约谈单位负责人并查处，将监理企业和项目总监记入不良行为记录。

发现三次的，由监管部门予以通报批评，暂停其6个月的工程投标资格；对相关执业人员暂停6个月的执业资格。如仍然没有整改，对本地企业，提请上级住房和城乡建设部门降低企业资质等级或吊销资质证书；对外地进山阴县企业，清出山阴县市场。

(四)预拌混凝土(砂浆)企业

企业违反扬尘污染治理标准的：

第一次发现，责令限期整改，约谈企业负责人。

第二次发现，予以停业整改，不得对外供应混凝土(砂浆)，整改到位后方可恢复生产。

五、工作任务及分工

（一）加强组织领导

成立“扬尘防治”活动领导小组，由党组书记、局长赵晓滨同志任组长，党组成员、副局长郭培旺任副组长，局质安股、县新型城镇化建设事务中心、县城市管理综合行政执法队负责人为成员的建筑施工扬尘防治领导小组，领导小组办公室设在县城市管理综合行政执法队，办公室主任由徐华锋同志兼任。

（二）扬尘治理工作具体分工。

县城市管理综合行政执法队负责县城内所有在建工程项目扬尘治理立案查处。

县新型城镇化建设事务中心、局质安股负责县城所有混凝土搅拌站扬尘治理日常监管。

六、工作要求

1、各项目工地在接到通知后，要立即开展自查自纠，对存在的问题要立即进行整改，我局将对建筑工程施工扬尘治理工作开展不力，责任落实不到位的工程项目负责人进行约谈。凡发现有整改不到位的责令其停工，停工后仍整改缓慢或拒不整改的进行诚信扣分。

2、强化监督检查。加大日常执法巡查力度，实时监督建筑工地的扬尘治理情况。我局今后每周至少检查一次并不定期进行抽查，发现问题立即通报，造成严重影响的将给予严肃处理。

3、加强联动，加大处罚力度。对未有效落实扬尘治理措施的依法依规加大行政处罚、媒体曝光力度。对整改不力、反复出现扬尘污染问题的，由县城市管理综合行政执法队进行上限处罚。同时加大对各责任主体不作为人员的查处力度，对落实措施不到位的建设单位、施工企业项目负责人、总监理工程师等相关人员依法依规追究责任，并纳入建设领域“黑名单”管理范围。